СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ»

## Республика Беларусь,  230005, г. Гродно

ул. Мясницкая, 12

тел./факс +375 152 76 75 24

www.zov.by

Шкаф настенный

ШН90/ 1(360)HK-s  стяж

из набора мебели для кухни «АЛЕСЯ»

Шкаф настенный ШН90/1(360)HK-s стяж

Фурнитура

| № | Наименование | Ед.изм | эскиз | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1ф | Эксцентрик | шт |  | 8 |
| 2ф | Дюбель DU-325 | шт |  | 8 |
| 3ф | Ключ шестигранный | шт |  | 1 |
| 4ф | Шкант | шт |  | 8 |
| 5ф | Гвозди | шт |  | 12 |
| 6ф | Коннектор RV-8 | шт |  | 4 |
| 7ф | Навес регулируемый Camar 806 | шт |  | 2 (L+R) |
| 8ф | Комплект подъемного механизма HK-s фирмы Blum | компл |  | 1 |
| 9ф | Ручка мебельная | шт |  | 1 |

Детали

| № | Наименование | Размер деталей | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛДСП-18 | ЛДСП-16 |  |
| 1 | Вертикальная стенка | 360×300 | 300×300 | 2 |
| 2 | Горизонтальная стенка | 863×300 | 867×300 | 2 |
| 3 | Задняя стенка (ДВП) | 698×878 | 702×882 | 1 |
| 4 | Дверь (фасад) | 355×896 | 1 |

Порядок сборки шкафа настенного ШН90/1(360)HK-s стяж

- В торцевые отверстия Ø8 мм на горизонтальных стенках (2), вбить шканты (4ф);

- В отверстия Ø10 мм на пласти вертикальных стенках вбить навес Camar 806 (7ф);

- В два крайних отверстия Ø8 мм на вертикальных стенках (1) установить дюбель (2ф), как на рисунке 1а;

- В отверстия на пласти вертикальных стенок (1) Ø15 мм поместить эксцентрики (1ф) (рис1а) стрелкой к ближайшему краю детали;

- Вертикальные стенки (1) соединить с горизонтальными стенками (2) посредством вбитых ранее шкантов (4ф), при этом дюбель установится в соседнее шканту отверстия Ø8 мм. Отверстия на пласти вертикальных стенок (1) Ø15 мм должны находиться снаружи шкафа. Заднюю стенку (3) необходимо поместить в специальные прорези (паз);

- Стянуть каркас шкафа при помощи поворота эксцентрика (1ф) по часовой стрелке, как на рисунке 1б;

- Закрепить заднюю стенку с помощью коннекторов RV-8 (6ф);

- Установить мебельную ручку (9ф) на дверь (4);

- Установить шкаф на место эксплуатации при помощи Camar 806 (7ф).

- Произвести регулировку дверей согласно инструкции*.

* Установка всех компонентов подъемного механизма HK-s производиться согласно инструкции по сборке, предоставляемой в комплекте с механизмом.

# Text boxes

а                                                        б

рис 1

2